## Slide 1: HYDRO D10/D15
ЖИДКОСТНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
HYD12D10
HYD24D10
HYD24D15
Техническая документация – http://www.a-100.tech

## Slide 2
HYDRO D10 Внешний вид
Монтажный кронштейн
Выходной штуцер теплообменника
Свеча накала
Топливный штуцер горелки
Корпус жаровой трубы
Циркуляционный насос
Выхлопной штуцер
Штуцер забора воздуха
Блок управления
Крышка нагнетателя воздуха
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Нагнетатель воздуха
Датчик пламени
Датчик температуры ОЖ
Датчик перегрева
Теплообменник
Входной штуцер теплообменника

## Slide 3
Сравнительные Технические характеристики HYDRO D10 - Thermo 90Pro
Конструктивное исполнение | HYDRO D10
Теплопроизводительность, кВт | 10
Топливо | Дизельное топливо
Расход топлива, л/ч | 1,3
Номинальное напряжение, В | 12 / 24
Диапазон рабочего напряжения, В | 10-15 / 20-30
Номинальная потребляемая мощность (с циркуляционным насосом), Вт | 120
Допустимая температура окружающей среды: - хранение, ℃ - работа, ℃ | -55…+70 -41…+50
Допустимое рабочее давление, бар | 2,5
Объем охлаждающей жидкости теплообменника | 0,6 л
Тип горелки | Вихревая
Размеры подогревателя с циркуляционным насосом, мм Д*В*Ш | 415*240*190
Вес подогревателя с циркуляционным насосом, кг | 7,8
Тип топливного насоса | Выносной, аналог DP-30
Thermo 90Pro
9,1
Дизельное топливо
Макс. 1,14
12 / 24
10,5-16 / 20-30
100
-55…+80 -40…+30
2
0,15
Испарительного типа
381*232*131
4,9
Выносной, DP-42

## Slide 4
Сравнительные Технические характеристики HYDRO D10 - Thermo 90Pro
 | HYDRO D10 | Thermo 90Pro
Объёмный поток, л/ч | 1250 | 1650
Номинальное напряжение, В | 12 или 24 | 12 или 24
Диапазон рабочего напряжения, В | 10-15 / 20-30 | 10,5-16 / 20-30
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 50 | 20
Вес, кг | 1,1 | 0,45
Циркуляционный насос
Режимы работы подогревателя | HYDRO D10 | Thermo 90Prо
Предел нагрева ОЖ, ℃ | 80 | 90
Возобновление горения, ℃ | 65 | 60
Переход в частичную нагрузку, ℃ | 68 | 80

## Slide 5
Комплект поставки HYDRO D10
Отопитель
Шланг жидкостный
Топливный комплект (топливопровод, защита топливопровода, топливный насос с кронштейном, хомуты 9мм, шланги соединительные)
Баковый заборник
Трубка отвода газов 1м.
Воздухозаборная трубка 0,7м.
Жгут топливного насоса
Жгут силовой к АКБ
Жгут основной
Выключатель с предохранителями
Хомуты Ø20/32
Монтажный кронштейн
3
1
3
4
12

## Slide 6
HYDRO D15 Внешний вид
Блок управления
Входной штуцер теплообменника
Датчик перегрева
Датчик температуры ОЖ
Штуцер забора воздуха
Выхлопной штуцер
Циркуляционный насос
Выходной штуцер теплообменника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
Пробка удаления воздуха из теплообменника
Штифт накала
Топливный штуцер горелки
Теплообменник
Корпус жаровой трубы
Нагнетатель воздуха
Сливная пробка ОЖ
Датчик пламени
Корпус нагнетателя воздуха

## Slide 7
Сравнительные Технические характеристики HYDRO D15 – DBW2016
Конструктивное исполнение | HYDRO D15 | DBW2016
Теплопроизводительность, кВт | 15 | 16
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо
Расход топлива, л/ч (кг/ч) | 1,6 | 2,2
Номинальное напряжение, В | 24 | 24
Диапазон рабочего напряжения, В | 20-30 | 20-30
Номинальная потребляемая мощность (с циркуляционным насосом), Вт | 140 | 115
Допустимая температура окружающей среды: - хранение, ℃ - работа, ℃ | -55…+70 -41…+50 | -40...+85 -40...+60
Допустимое рабочее давление, бар | 2,5 | 2
Объем охлаждающей жидкости теплообменника | 1 | 1,1
Тип горелки | Вихревая | Форсунка
Размеры подогревателя с циркуляционным насосом, мм Д*В*Ш | 436*177*212 | 584*228*205
Вес подогревателя с циркуляционным насосом, кг | 8,6 | 15,3
Тип топливного насоса | Выносной, аналог DP-30 | Встроенный, ТНВД

## Slide 8
Сравнительные Технические характеристики HYDRO D15 - DBW2016
 | HYDRO D15 | DBW2016
Объёмный поток, л/ч | 1250 | 1600
Номинальное напряжение, В | 24 | 24
Диапазон рабочего напряжения, В | 20-30 | 20-30
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 50 | 25
Вес, кг | 1,1 | 0,8
Циркуляционный насос
Режимы работы подогревателя | HYDRO D10 | DBW2016
Предел нагрева ОЖ, ℃ | 80 | 78
Возобновление горения, ℃ | 65 | 63
Переход в частичную нагрузку, ℃ | 68 | отсутствует

## Slide 9
Комплект поставки HYDRO D15
Отопитель
Шланг
Комплект топливного насоса
Топливопровод с баковым заборником
Трубка отвода газов 1м.
Воздухозаборная трубка 0,7 м.
Жгут топливного насоса
Жгут силовой к АКБ
Жгут основной
Выключатель с предохранителями
Хомуты Ø20/32

## Slide 10
Блок управления
Герметичное исполнение
Надёжная элементная база
Внешнее расположение
Самодиагностика
Диагностика – Блик-коды
D10
D10
D15
D15

## Slide 11
Нагнетатель воздуха
Надежный качественный мотор
Разные моторы для 12-24В и D10-D15
D10 (24V) – 2 Ом
D15 (24V) – 1 Ом
D10
D15

## Slide 12
Теплообменник
D10 - Литой алюминиевый теплообменник
D15 – стальной сварной теплообменник
D10
D15

## Slide 13
Защитные крышки
Качественное литье
Высокотемпературный пластик
D10
D15

## Slide 14
Датчики температуры
Датчик температуры D10 терморезистор – 53 кОм. При повышении температуры сопротивление уменьшается.
Датчик температуры D15 терморезистор – 53 кОм. При повышении температуры сопротивление уменьшается.
Датчик перегрева D10 терморезистор – 50 кОм. При повышении температуры сопротивление уменьшается.
Датчик перегрева D15 – биметаллический термостат (Температура срабатывания около 110-125 градусов Цельсия). Замыкается при температуре около +70 градусов.
D10
D15
D15
D15

## Slide 15
Жаровая труба
1. Горелка составная (алюминий, нержавеющая сталь)
2. Не взаимозаменяемые
D10
D15

## Slide 16
Свеча, штифт накала
D10 – свеча накала – 0,5 Ом.
D15 – штифт накала – 1,5 Ом.

## Slide 17
Датчик пламени
1. Датчики пламени идентичны – 1,1кОм. При повышении температуры сопротивление увеличивается.

## Slide 18
Помпа
Помпы на D10 и D15 24В одинаковые
У D10 есть вариант на 12В
Диаметр патрубков 19мм
Производительность 20,5 л/мин или 1250л/ч
Дополнительных крышек с другими углами нет
6. Помпа установлена на отопитель, при желании легко выносится за его пределы
7. Помпа с прямым приводом
8. Внутреннее сопротивление – 4 Ом.

## Slide 19
Жидкостной контур
Шланг 19мм с 1 разворотом (мягкий, по всем тестам не уступает качеству Вебасто) 2,2м
Патрубки соединительные с пружинными хомутами Ø25
два червячных
хомута Ø20/32

## Slide 20
Топливный дозирующий насос
Топливные насосы – 12 и 24 вольта, не взаимозаменяемые
Тип – импульсный
Габаритные и подсоединительные размеры аналогичны Webasto DP30
Крепление - резиновое кольцо плюс хомут
Взаимозаменяемости с Webasto - нет

## Slide 21
Топливная магистраль, забор топлива
Баковый заборник 5мм длинна погружной части 510мм
Крепление – шесть отверстий 5мм (сам заборник можно выкрутить из площадки, резьба М10)
Резиновые соединительные шланги – 4/9мм длинна 80мм
Хомуты 9мм
Топливопровод пластик PA12, 4х1мм, длинна 6м
D10
D15

## Slide 22
Электропроводка
Внешние разъемы герметичные
Длинна проводки 520мм
Проводка защищена гофрой

## Slide 23
Электросхема
А1 – выключатель
А2 – блок управления
Х1 – Основное питание (АКБ)
Х2 – Разъем выключателя
Х3 – Разъем проводки на выключатель
Х4 – Разъем проводки на блок управления
Х5 – Разъем компонентов отопителя
Х6 – Разъем на топливный насос
Х7 – Разъем проводки топливного насоса
Х8 – Разъем датчиков температуры
Х9 – Разъем проводки топливного насоса

## Slide 24
Выключатель
Трехпозиционный выключатель с лампочкой
Отображение ошибок – моргание лампочки
Предохранитель отопителя 20А
Жгут АКБ 3м
Красный – плюс
Черный – масса
Желтый – вкл. Подогревателя «+»
Синий – отдельное вкл. Помпы «+»
Зеленый – обратная связь
Обозначение проводов выключателя

## Slide 25
Отвод отработанных газов, забор воздуха для горения
Выхлопная труба из нержавеющей стали, аналог Вебасто Ø38 мм длина 1м.
Трубка забора воздуха – высокотемпературная, (состав: картон, аль.фольга, пластик). 0,7 м.
2.1 Диаметр D10 – 26мм.
2.2 Диаметр D15 – 24мм.
Фиксация на подогревателе хомутами

## Slide 26
Кронштейн, монтажный комплект
Монтажный кронштейн в комплекте только у D10
Монтажный комплект
D10

## Slide 27
Монтажные положения подогревателя D10
D10
0° - 90°
0° - 90°

## Slide 28
Монтажные положения подогревателя D15
D15
Монтаж подогревателя D15 производится строго горизонтально.

## Slide 29
Монтажные положения циркуляционного насоса
При монтаже циркуляционного насоса отдельно от подогревателя соблюдайте монтажные положения.
Циркуляционный насос монтируется в контур охлаждения стороной нагнетания к входу теплообменника подогревателя.

## Slide 30
Монтаж топливной системы
Топливный насос дозатор должен быть установлен горизонтально. Наилучшее положение, для лучшей деаэрации, топливного насоса, выходным штуцером вверх 15°-35°

## Slide 31
Правила монтажа топливной системы
D1= 4 мм
Dвнутр. = 1 мм
I1 + I2 = макс. суммарная длинна топливной магистрали 10 м I2= макс. длинна топливной магистрали от бака до насоса-дозатора 1 м I1 = макс. длинна топливной магистрали от насоса-дозатора до отопителя 9 м
Н1 = макс. Разница высот между уровнем топлива в баке и подогревателем 0,5 м

## Slide 32
Монтаж выхлопной системы и системы забора воздуха для горения
Максимальная длина выхлопной гофры – 1м.
Максимальная длина гофры забора воздуха – 0,7м.

## Slide 33
Таблица кодов неисправности D10 D15
Для индикатора состояния (красный) каждое мигание 5 раз объединено в одну группу. Существуют длительные и кратковременные вспышки, длительная вспышка длится 1 с и означает код - 1, а кратковременная вспышка длится 0,2 с и означает код - 0, с интервалом 0,5 с. Интервал между вспышками каждой группы составляет 3 с, что указывает на различные неисправности.

## Slide 34
Таблица кодов неисправности D10 D15